| \ |  |
| --- | --- |

Описание программного обеспечения

"Комплексная система экстренного оповещения населения"

Листов 29

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ	3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

1	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	7

1.1	Назначение системы	7

1.2	Цели создания системы	7

1.3	Основные задачи системы	8

2	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	9

3	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	10

3.1	Требования к системе в целом	10

3.2	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы	11

3.3	Требования к режимам функционирования	11

3.4	Требования к надежности	11

3.5	Требования по сохранности информации при авариях	12

3.6	Требования к патентной (лицензионной) чистоте системы	12

3.7	Требования по стандартизации и унификации	12

3.8	Требования к математическому обеспечению	13

3.9	Перспективы развития и модернизации системы	13

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

| АС | – | Автоматизированная система; |
| --- | --- | --- |
| ГОЧС | – | Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; |
| ИСТОК-112 | – | Автоматизированная информационная система компании «НекстТехника»; |
| КСЭОН | – | Комплексная система экстренного оповещения населения; |
| МЧС | – | Министерство чрезвычайных ситуаций; |
| НСИ | – | Нормативно-справочная информация; |
| ОКСИОН | – | Общероссийская комплексная система информирования оповещения населения; |
| ОПС | – | Охранно-пожарная сигнализация; |
| ПО | – | Программное обеспечение; |
| ПОО | – | Потенциально опасный объект; |
| РАСЦО | – | Региональная автоматизированная система централизованного оповещения; |
| СОЕВ | – | Система обеспечения единого времени; |
| СОУЭ | – | Система оповещения и управления эвакуацией; |
| ФАСЦО | – | Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения; |
| ЧС | – | Чрезвычайная ситуация. |

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Задача системы | ( | Часть функции системы, представляющая собой формализованную совокупность автоматических действий, выполнение которых приводит к результату заданного вида; |
| --- | --- | --- |
| Индикатор | ( | Доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных непосредственному исследованию; |
| Интерфейс | ( | Совокупность информационных и управляющих элементов, реализованных по единым принципам и правилам, и обеспечивающих информационное взаимодействие пользователя с программным средством в процессе его применения по целевому назначению; |
| Информационное обеспечение системы | ( | Совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в системе при ее функционировании; |
| Компонент | ( | Часть модуля, реализующая определенную часть возложенных на модуль функциональных задач; |
| Лингвистическое обеспечение системы | ( | Совокупность средств и правил для формализации естественного языка, используемых при общении пользователей и эксплуатационного персонала системы с комплексом средств автоматизации при функционировании системы; |
| Математическое обеспечение системы | ( | Совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, примененных в системе; |
| Методическое обеспечение системы | ( | Совокупность документов, описывающих технологию функционирования системы, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании системы; |
| Модуль | ( | Часть Системы, обладающая набором функциональных возможностей для расширения возможностей Системы; |
| Мониторинг | ( | Процесс систематического или непрерывного сбора информации о параметрах сложного объекта или процесса; |
| Надежность системы | ( | Комплексное свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность системы выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации; |
| Несанкционированный доступ к информации | ( | Доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными системами; |
| Нормативно-справочная информация | ( | Информация, заимствованная из нормативных документов и справочников и используемая при функционировании автоматизированной системы; |
| Пользователь системы | ( | Лицо, участвующее в функционировании системы или использующее результаты ее функционирования; |
| Система | ( | Совокупность программного обеспечения КСЭОН, включая Модули; |
| Сценарий оповещения | ( | Порядок осуществления оповещения на определённой территории, определяющих условия запуска определенных оконечных устройств оповещения; |
| Функция системы | ( | Совокупность действий системы, направленная на достижение определенной цели; |
| Ядро системы | ( | Часть Системы, обеспечивающее работоспособность ее составляющих, а также взаимодействие между ними. |

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

## Назначение системы

Настоящая Система разрабатывается в целях исполнения Указа Президента РФ от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», и в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с положениями Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

## Цели создания системы

Основными целями создания Системы являются:

- создание технологической инфраструктуры для управления экстренным оповещением населения в случаях угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, либо при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- комплексная интеграция информационных потоков, программных и технических средств, отдельных участников процессов оповещения населения и систем мониторинга;

- систематизация информации и контента, подготовленных для использования в Системе, обеспечивающая удобство, простоту и корректность интерпретации и анализа получаемых данных;

- обеспечение принятия оптимальных управленческих решений при необходимости оповещения населения за счет оперативности представления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения аналитической информации.

## Основные задачи системы

Поставленные цели должны быть достигнуты за счет решения следующих основных задач:

автоматического сбора метрологических данных по текущей природной и техногенной обстановке в регионе;

автоматического сбора данных от систем мониторинга ПОО;

автоматического сбора данных от ОПС/СОУЭ в социально-значимых объектах;

повышения надежности системы за счет распределённой структуры организации взаимодействия между частями системы;

автоматизации процессов управления запуска сценариев оповещения.

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации являются структуры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, ответственных за ГОЧС, а также собственников ПОО, по предупреждению, выявлению и разрешению чрезвычайных ситуаций.

Предметом автоматизации являются процессы обмена информацией, необходимой для проведения работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

Взаимодействие между Системой и внешними АС осуществляется путем обмена электронными документами, состав внешних систем и формат обмена определятся в описании модуля интеграции и расширяется для каждого модуля по необходимости. Областями применения Системы являются службы ГОЧС региона и муниципальных образований, чья деятельность регулируется соответствующими нормативными актами, регламентирующими деятельность по оповещению населения, отличающиеся высоким уровнем географической, и технической неоднородности.

# ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

## Требования к системе в целом

Система должна соответствовать следующим базовым принципам:

совместимость с современными стандартами и технологиями;

использование каналов связи РАСЦО, а также каналов связи предусмотренных проектной документацией на создание КСЭОН как для приема-передачи телеметрических данных от источников, данных, так и для опроса состояния оконечного оборудования и отправки сигнала для запуска оповещения;

масштабируемость;

модульность;

возможность наращивания функциональных возможностей Системы, номенклатуры, источников, подключения новых средств оповещения и изменения конфигурации в зависимости от направленности решаемых задач, ввода в эксплуатацию новых оконечных устройств (объектов автоматизации), а также увеличения числа обслуживаемых пользователей без существенного снижения эксплуатационных характеристик Системы;

возможность модификации или наращивания технических средств и программного обеспечения без вывода Системы из эксплуатации;

возможность ведения единой НСИ в области защиты населения от ЧС на определенной территории;

обеспечение строго регламентируемого и контролируемого доступа к данным всех категорий пользователей;

интеграция Системы с уже имеющимися АС, в соответствии с перечнем, представленным в данном техническом задании;

в ходе разработки и функционирования платформы должны применяться стандартные, соответствующие мировому уровню, форматы хранения данных и протоколы передачи информации;

## Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

На физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях связь между компонентами Системы должна осуществляться с использованием телекоммуникационных сетей, преимущественно используемых в РАСЦО, поддерживающих стек протоколов TCP/IP.

## Требования к режимам функционирования

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:

основной режим функционирования;

аварийный режим функционирования.

В случае работы Системы в основном режиме функционирования она должна обеспечивать использование всех возможностей.

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного и (или) аппаратного обеспечения. В этом режиме должны приниматься меры к обеспечению временной работоспособности Системы (возможно с ограничением в выполнении отдельных функций), после чего производится анализ причин выхода Системы в аварийный режим, и проводятся мероприятия по восстановлению полной работоспособности.

В Системе должен быть реализован автоматический контроль состояния ее функционирования, задействованы функции отслеживания и фиксации нештатных и аварийных ситуаций, созданы механизмы, обеспечивающие возможность восстановления работоспособности после отказов, сбоев или аварий.

## Требования к надежности

Работы по обеспечению надежности должны быть обязательными при разработке, изготовлении и эксплуатации Системы.

Надежность Системы должна обеспечиваться разработкой и реализацией организационных и технических мероприятий, направленных на выполнение заданных в данном техническом задании требований к надежности.

Система является распределенной и ее надежность должна определяться надежностью ее составных частей и элементов.

Надежность Системы в целом и каждой ее автоматизированной функции должна быть достаточной для достижения установленных целей функционирования системы при заданных условиях применения.

В Системе должны быть предусмотрены меры защиты:

от неправильных действий персонала;

от несанкционированного вмешательства.

## Требования по сохранности информации при авариях

В Системе должна быть обеспечена сохранность информации при возникновении нештатных ситуаций и авариях. Под авариями следует понимать потери питания и отказы (потери работоспособности) технических и программно-технических средств и каналов связи.

В Системе должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных действий персонала, от случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от несанкционированного вмешательства.

## Требования к патентной (лицензионной) чистоте системы

Программное обеспечение Системы должно обладать патентной чистотой на территории Российской Федерации.

## Требования по стандартизации и унификации

Основными критериями в области стандартизации и унификации создаваемых объектов Системы должны являться:

- использование единой технологии выполнения идентичных автоматизируемых функций (задач);

- модульность построения технических, программных и информационных компонентов Системы, позволяющая осуществлять как совершенствование решаемых функций (задач), так и расширение их перечня;

- унификация компонентов Системы;

- унификация формата передачи данных.

## Требования к математическому обеспечению

В состав математического обеспечения Системы должны входить математические модели, экономико-математические описания процессов, алгоритмы и проектные процедуры, которые используются при разработке Системы.

Описание моделей, процессов, алгоритмов и процедур должны включать: логику и способы формирования результатов решения с указанием последовательности этапов счета, расчетных и (или) логических формул; указания о точности вычисления (при необходимости); соотношения, необходимые для контроля достоверности вычислений; описание связей между частями и операциями алгоритма (процедуры).

Математическое обеспечение должно предусматривать все режимы функционирования Системы в процессе решения функциональных задач. Модели и алгоритмы функционирования Системы должны быть представлены в графическом (схематическом) виде с текстовым описанием.

## Перспективы развития и модернизации системы

Система должна разрабатываться с учетом возможности ее дальнейшего развития и модернизации по следующим направлениям:

добавление новых автоматизированных рабочих мест (пользователей);

добавление новых объектов автоматизации;

модернизация программного обеспечения, наращивание и изменение функционала.